Приложение № 5 к договору

энергоснабжения на подачу тепловой

энергии в виде горячей воды

№         от

Температурный график  115-70 °С

отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха от котельной  г. Железногорска

| Тив | Т1 | Т2 | Т3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 23 | 115,0 | 70,0 | 95,0 |
| -22 | 113,1 | 69,1 | 93,5 |
| -21 | 111,2 | 68,2 | 92,1 |
| -20 | 109,8 | 67,4 | 90,6 |
| -19 | 107,3 | 66,5 | 89,1 |
| -18 | 105,3 | 65,6 | 87,7 |
| -17 | 103,4 | 64,7 | 86,2 |
| -16 | 101,4 | 63,8 | 84,7 |
| -15 | 99,5 | 62,8 | 83,2 |
| - 14 | 97,5 | 61,9 | 81,7 |
| -13 | 95,5 | 61,0 | 80,2 |
| -12 | 93,5 | 60,0 | 78,6 |
| -11 | 91,5 | 59,1 | 77,1 |
| -10 | 89,5 | 58,1 | 75,6 |
| -9 | 87,5 | 57,2 | 74,0 |
| -8 | 85,5 | 56,2 | 72,5 |
| -7 | 83,5 | 55,2 | 70,9 |
| -6 | 81,4 | 54,2 | 69,3 |
| -5 | 79,4 | 53,2 | 67,8 |
| -4 | 77,3 | 52,2 | 66,2 |
| -3 | 75,3 | 51,2 | 64,6 |
| -2 | 73,2 | 50,2 | 63,0 |
| -1 | 71,1 | 49,1 | 61,3 |
| 0 | 69,0 | 48,1 | 59,7 |
| +1 | 66,9 | 47,0 | 58,0 |
| +2 | 64,7 | 45,9 | 56,4 |
| +3 | 62,6 | 44,8 | 54,7 |
| +4 | 60,4 | 43,7 | 53,0 |
| +5 | 58,3 | 42,6 | 51,3 |
| +6 | 56,1 | 41,4 | 49,5 |
| +7 | 53,8 | 40,2 | 47,8 |
| +8 | 51,6 | 39,0 | 46,0 |

Тнв-температура наружного воздуха

Т1-температура воды в подающем трубопроводе

Т2-температура  воды  на выходе из системы отопления

Т3-температура воды , поступающей в систему отопления

Отклонение от графика допустимы ±3%

«Энергоснабжающая организация»	   «Абонент»

Директор МУП «Гортеплосеть»                                                                   _____________________________________

А.А. Дроздов	______________________ФИО

МП	МП